AMALI

| KURSUS / TRADE | SMK PERPAIPAN DOMESTIK |
| --- | --- |
| APL | 02.01- LAKSANA PEMOTONGAN PAIP |
| TUGAS / TASK | 02.01.01 MENGUKUR, MENANDA DAN MEMOTONG PAIP UPVC, GI DAN KUMPRUM |
| OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE | MEMASTIKAN DAPAT MENGUKUR, MENANDA DAN MEMOTONG PAIP DENGAN BETUL DAN MEMENUHI SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN |
| NAMA PELATIH : |
| TAJUK : MENGUKUR, MENANDA DAN MEMOTONG PAIP. TUJUAN : Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam tugasan berkenaan sesuai dengan kehendak ketrampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda MESTI boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk pengesahan ketrampilan anda. TUGAS : Anda dikehendaki membuat projek pemotongan mengikut kepada plan dan gambarajah yang diberi. Projek ini mestilah disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan dan mestilah diuji kesempurnaan hasil kerja mengikut spesifikasi. |

| NO. KOD: | 02.01.01 Mengukur, menanda dan memotong paip |
| --- | --- |
| MASA : PERALATAN DAN BAHAN : Bahan-bahan Bil. Senarai bahan-bahan Kuantiti 1. Paip Besi Galvani 15mmØ 170mm 2. Paip Besi Galvani 20mmØ 200mm 3. Paip Besi Galvani 19mmØ 230mm 4. Paip UPVC 15mm Ø 100mm 5. Paip UPVC 20mm Ø 100mm 6. Paip UPVC 25mm Ø 100mm 7. Paip Kuprum 12mm Ø 100mm 8. Cutting Oil secukupnya 9. Penanda / marker 1 10. Kertas A4 Peralatan Bil. Senarai Peralatan Kuantiti 1. Hacksaw Frame and Blade 1 2. Pipe Vise 1 3. Pipe cutter PVC 1 3. Flat File 1 4. Half round file 1 5. Stainless stell rule 1 |

PAIP G.I. 15MM PAIP G.I. 20MM PAIP G.I. 25MM MEMOTONG PAIP BESI GALVANI

PAIP UPVC. 15MM PAIP UPVC 20MM PAIP UPVC. 25MM PAIP KUPRUM 12MM MEMOTONG PAIP UPVC DAN KUPRUM

| KOD AMALI | 02.01.01-Mengukur, menanda dan memotong paip |
| --- | --- |
| SKEMA PEMARKAHAN AMALI NAMA PELAJAR : ----------------------------------------------------------------- TARIKH : ----------------------------------------------------------------- MASA MULA : ----------------------------------------------------------------- MASA TAMAT : ---------------------------------------------------------------- |
| TAHAP PENCAPAIAN | 100 % | 90 % | 80 % | CATATAN |
| PROSES : Mengikut Pelan Projek siap dalam masa yang diberi Mutu pemotongan yang nyata Ukuran-ukuran yang bertanda ± 10mm Mutu pemotongan yang nyata |  |  |  |  |
| PRODUK : 1.Kaedah / Teknik kerja yang betul dan selamat. 2.Menggunakan alat / perkakas, mesin dengan betul. 3.Amalan keselamatan 4.Mampu membuat pemotongan yang lurus 5.Sikap / teknik kerja yang baik |  |  |  |  |
| KEPUTUSAN PENILAI : LULUS / TIDAK LULUS TANDATANGAN PENILAI : -------------------------------------------- TARIKH : -------------------------------------------- |

# Text boxes

## 100  MM

## 100  MM

100  MM

## 100  MM

KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

## 215  MM

190  MM

## 165  MM