AMALI

| KURSUS | SIJIL MODULAR KEBANGSAAN : PERPAIPAN DOMESTIK |
| --- | --- |
| TAHAP |  |
| TUGAS/TASK | 06.04 KERJA MENYELENGGARA KEBOCORAN LANTAI YANG MEMPUNYAI BAHAN KALIS AIR |
| OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAIWAN | Pelajar mengetahui cara kerja menyelenggara kebocoran lantai yang mempunyai bahan kalis air dengan betul. Pelajar dapat menggunakan bahan dan peralatan dengan betul Pelajar dapat melaksanakan kerja menyelenggara kebocoran lantai yang mempunyai bahan kalis air mengikut langkah yang betul |
| KOD |  | Muka 1 drp 2 |
| TAJUK : MENYELENGGARA KEBOCORAN LANTAI BILIK TANDAS. TUJUAN : Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam tugasan berkenaaan sesuai dengan kehendak penilaian SMK Perpaipan Domestik. Anda mestilah boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk pengesahan ketrampilan anda. PERALATAN DAN BAHAN 1. Paip besi tuang 50mm x 250mm 2. Paip besi tuang 75mm x 250mm 3. Paip besi tuang 100mm x 300mm 4. Guni yang berisi pasir 5. Pen marker 6. Soil pipe cutter 7. Link pipe cutter 8. Measuring tape 9. Ballpein hammer 10. Cold chisel |

| KOD | B-020-1-7.02 w1 | Muka 2 drp 4 |
| --- | --- | --- |
| ARAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH Pelatih-pelatih dikehendaki mengikut aturcara kerja bagi penyambungan paip pembuangan. Lakukan kerja-kerja mengukur bendakerja. 2. Lakukan kerja menanda mengikut pelan yang diberi. Lakukan kerja memotong paip besi tuang mengikut spesifikasi yang diberi. Lakukan kerja menyambung paip besi tuang. 5. Melakukan kerja pengujian sambungan pemasangan paip pembuangan. |  |

| KOD | B-020-2.7.02 w1 | Muka 3 drp 4 |
| --- | --- | --- |

| NO. KOD | B-020-27.02 w1 | Muka 4 drp 4 |
| --- | --- | --- |
| SKIM PEMARKAHAN AMALI NAMA CALON : _____________________________________ TARIKH : _____________________________________ MASA MULA : _____________________________________ MASA TAMAT : _____________________________________ |
| TAHAP PENCAPAIAN Untuk ketrampilan task ini, semua kategori yang ditetapkan/ disenaraikan mestilah mendapat trampil | TERIMA | TIDAK TERIMA | CATITAN |
| Proses Pelatih-pelatih mesti boleh melakukan : 1. Projek siap dalam masa yang diberi. 2. Projek mengikut pelan 3. Ketepatan ukuran. 4. Mutu dan sudut potongan. 5. Kekemasan dan kelurusan pemotongan. 6. Keselamatan. |  |  |  |
| Produk. Melakukan kerja pemgukuran, menanda dan Memotong mengikut pelan yang diberi. |  |  |  |
| MARKAH PENILAIAN : __________________________ TANDATANGAN PENILAI : __________________________ NAMA PENILAI : __________________________ TARIKH : _______________________ |

# Text boxes

KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

Paip besi tuang 50 mm

Paip besi tuang 75 mm

250mm

250mm

Paip besi tuang 100mm

300mm