KERTAS KERJA

| KURSUS | PERPAIPAN DOMESTIK |
| --- | --- |
| TAHAP |  |
| DUTI | 05.30 LAKSANAKAN PEMASANGAN PAIP SISA DAN PERANGKAP |
| TASK | 05.3.1Tanda Ukuran Dengan Betul Dan Potong Paip Sanitari |
| OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAIWAN | • Guna alat pengukur yang betul • Laksanakan ukuran dengan tepat. • Bina penandaan dengan betul. • Lakukan pemotongan paip sanitari. |
| KOD |  | Muka 1 drp 2 |
| TAJUK : Tanda Ukuran Dengan Betul Dan Potong Paip Sanitari PERALATAN DAN BAHAN 1. Paip besi tuang 50mm x 250mm 2. Paip besi tuang 75mm x 250mm 3. PVC, Tanah Liat, Garlis 4. Guni yang berisi pasir 5. Pen marker 6. Soil pipe cutter 7. Link pipe cutter 8. Measuring tape 9. Ballpein hammer 10. Cold chisel |

|  |  | Muka 2 drp 4 |
| --- | --- | --- |
| ARAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH Pelatih-pelatih dikehendaki mengikut aturcara kerja bagi penyambungan paip pembuangan. Lakukan kerja-kerja mengukur bendakerja. 2. Lakukan kerja menanda mengikut pelan yang diberi. Lakukan kerja memotong paip besi tuang, PVC, Tanah Liat, Garlis mengikut spesifikasi yang diberi. Lakukan kerja menyambung paip besi tuang, PVC, Tanah Liat, Garlis. 5. Melakukan kerja pengujian sambungan pemasangan paip pembuangan. |  |

|  |  | Muka 3 drp 4 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Muka 4 drp 4 |
| --- | --- | --- |
| SKIM PEMARKAHAN AMALI NAMA CALON : _____________________________________ TARIKH : _____________________________________ MASA MULA : _____________________________________ MASA TAMAT : _____________________________________ |
| TAHAP PENCAPAIAN Untuk ketrampilan task ini, semua kategori yang ditetapkan/ disenaraikan mestilah mendapat trampil | MARKAH | CATITAN |
| Proses Pelatih-pelatih mesti boleh melakukan : 1. Projek siap dalam masa yang diberi. 2. Projek mengikut pelan 3. Ketepatan ukuran. 4. Mutu dan sudut potongan. 5. Kekemasan dan kelurusan pemotongan. 6. Keselamatan. |  |  |
| Produk. Melakukan kerja pemgukuran, menanda dan Memotong mengikut pelan yang diberi. |  |  |
| KEPUTUSAN PENILAI : __________________________ TANDATANGAN PENILAI : __________________________ NAMA PENILAI : __________________________ TARIKH : _______________________ |

# Text boxes

KOLEJ KOMUNITI

(KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA)

Paip besi tuang 50 mm

Paip besi tuang 75 mm

250mm

250mm