AMALI

| KURSUS / TRADE | PERPAIPAN DOMESTIK |
| --- | --- |
| DUTI / DUTY | 4.0 PEMASANGAN SISTEM AIR PANAS |
| TUGAS / TASK | 4.2 LAKSANAKAN PEMASANGAN PEMANAS AIR |
| OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE | Install water heater as to specifications by fixing as to specifications using appropriate tools and equipment so that it meet to specification by local authority. |
| NAMA : TARIKH: |
| TAJUK : LAKSANAKAN PEMASANGAN PEMANAS AIR TUJUAN : Anda MESTI boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk pengesahan ketrampilan anda. TUGAS : Anda dikehendaki membuat projek memasang sistem pemanas air mengikut kepada plan dan gambarajah yang diberi. Projek ini mestilah disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan dan mestilah diuji kesempurnaan hasil kerja mengikut spesifikasi. |

| NO. KOD: |  | MUKA: DRP. |
| --- | --- | --- |
| MASA : PERALATAN DAN BAHAN : Bahan-bahan Bil. Senarai bahan-bahan Kuantiti 1. Paip PVC 20 mmØ 2 . Paip PVC 20 mmØ 3. PVC Equal Elbow 20 mmØ 1 4. PVC Red. 20 mm x 15 mmØ 1 5. PVC Stop Cock 20 mmØ 1 6. Set Pemanas Air 1 |

| NO. KOD: |  | MUKA: DRP. |
| --- | --- | --- |
| Peralatan Bil. Senarai Peralatan Kuantiti 1. Stock and Rachet Dies 1 2. Hacksaw Frame and Blade 1 3. Pipe Vise 1 4. Measuring Tape 1 5. Spirit Level 1 6. Marker / Pensil 1 7. Drill 1 8. Torch 1 Pengenalan Pemanas Air 1) Set pemanas air 2) Kepala pancuran 3) Hos mandian 4) Stop Valve 5) Bekas sabun 6) Slider Rail & Shower Head Holder 7) Rubber Ring 8) Screw & Wall Plug Wayar yang digunakan hendaklah disahkan mampu mengalirkan minimum beban 20 ampere atau lebih disebabkan penggunaan pemanas air adalah 3600 watts. Sebelum pemasangan, sila pastikan tekanan air mencapai tahap minimum 0.21 Bar (0.021 MPa) dan maximum 3.57 Bar (0.357 MPa). Bagi menguji tekanan air, ketinggian paras air yang ditunjukkan seperti di atas hendaklah 3 kaki tinggi. Pemilihan lokasi Choose a suitable location within a height of between 150cm to 180 cm. Tanggalkan penutup hadapan dengan mebuka skru dibahagian bawah set pemanas. Tandakan kedudukan pemanas berpandukan lubang sebagai panduan. Untuk ketepatan boleh gunakan alat penanda aras. ark the position using the heater base key holes as guide line. Tebuk lubang mengunakan 6mm mata drill dengan kedalaman 25mm dalam. Masukkan Drive wall plug into holes. Masukkan skru dalam wall plugs dalam 5-6mm gap. KEtatkan pemrukaan belakang heater ke dam skru dan ketatkan mengunakan dril PAsang pemegang shower seperti gambarajah berikut. SAmbung bekalan air seperti gambarajah. Pastikan bekalan air disambung ke inlet berwarna biru dan hos pancuran ke outlet berwarna merah. Buka injap air untuk membersihkan systems eblum menghidupkan suis pemanas. Sambung punca bekalan dengan menyambungkan wayar dengan betul mengikut warna coklat untuk hidup biru untuk neautral dan hijau untuk bumi. Pasangkan penutup depan dengan mengetatkan skru dibelakang unit pemanas. |

| NO. KOD: |  | MUKA: DRP. |
| --- | --- | --- |
| SKIM PEMARKAHAN AMALI NAMA CALON : ----------------------------------------------------------------- TARIKH : ----------------------------------------------------------------- MASA MULA : ----------------------------------------------------------------- MASA TAMAT : ---------------------------------------------------------------- |
| TAHAP PENCAPAIAN Untuk Trampil semua kategori mesti mendapat respon TERIMA. ( / ) |  | CATITAN |
| PROSES : Mengikut Pelan Projek siap dalam masa yang diberi Ujian kebocoran Ukuran-ukuran yang bertanda ± 10mm |  |  |
| PRODUK : 1.Perancangan kerja 2.Penggunaan alat perkakas 3.Amalan keselamatan 4.Mutu / kekemasan projek 5.sikap / teknik kerja yang baik |  |  |
| KEPUTUSAN PENILAI : TANDATANGAN PENILAI : -------------------------------------------- TARIKH : -------------------------------------------- |

# Text boxes

KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

PVC PIPE 15 MM

TANK

GI  STOP COCK

PVC PIPE DIA METER 20 MM