## AMALI

| TRADE / KURSUS | PERPAIPAN DOMESTIK |
| --- | --- |
| LEVEL / TAHAP |  |
| DUTY / DUTI | 5.0 PEMASANGAN PAIP SANITARI |
| TASK / TUGAS | 5.2 LAKSANAKAN PEMASANGAN PERKAKASAN SANITARI |
| TREMINAL PERFOMANCE OBJECTIVE/ OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN | Mengenal dan memasang berbagai jenis alat-alat lekapan kebersihan serta menentukan kedudukannya dengan kaedah-kaedah pemasangan yang betul berpandukan undang-undang bekalan air tempatan yang dikehendaki. |
| NO . KOD. |  |  |
| TAJUK : KENALPASTI PELBAGAI JENIS ALAT-ALAT LEKAPAN. TUJUAN : Dalam kerja- kerja perkhidmatan bekalan air,kerja-kerja pemasangan alat-alat lekapan amat perlu diketahui bagaimana cara pemasanganya dan dimana kedudukan yang paling tepat dalam sesebuah bangunan atau rumah kediaman.Begitu juga undang-undang pemasanganya,seseorang tukang paip yang mahir perlu tahu memasang alat-alat lekapan dengan mengikut ukuran yang telah ditetapkan dalam bekalan air.Begitu juga dalam memilih tempat untuk pemasanganya,agar alat-alat lekapan yang hendak dipasang sesuai dengan tempatnya.Kumpulan alat-alat lekapan yang baik mestilah selesa dan bersih dari segi kesihatan semasa digunakan. |

| NO.KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 02 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| TEMPAT MANDI PANJANG ( LONG BATH ) Dalam penggunaan umum,tempat mandi panjang yang bertujuan untuk radas kebersihan selalunya diperbuat daripada porcelain enamelled cast iron,vitreous enamelled(pressed steel) atau fibre glass. Berbentuk empat segi bujur,tempat mandi panjang ini selalunya dipasangkan dengan penyokong / kaki (support )didepan dan belakang.Penyokong atau kaki itu boleh diubahsuai untuk mendapatkan ruang bagi pamasangan paip samada paip bekalan air atau paip buangan dan juga bagi membolehkan kerja dijalankan dengan mudah dan selesa. Pengeluaran air samada dengan menggunakan pillar tap atau mixer dikedua punca pengeluaran air iaitu air panas dan sejuk.Paip alir masuk yang biasa digunakan ialah berukuran 25 mm,manakala paip air buang yang berukuran 38 mm yang disambungkan terus dari paip limpah. |

| NO . KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 03 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| SINKI (SINK ) Kebanyakan digunakan untuk urusan dapur iaitu digunakan tempat memasak dan juga bagi kegunaan ditempat dobi bagi membasuh kain dan lain-lain lagi Bentuk sinki Untuk kegunaan tempat memasak. Corak Belfast saiz 610 x 450 x 254 mm Corak London saiz 610 x 460 x 225 mm. Sinki pengkamil rak belakang (sink with intergral back shelf). Sinki kembar ( Double sink ) Sinki domestik pengering tunggal (Domestic sink with drainer). Saiz 1070 x 530 mm. Sinki pengering kembar (sink double drainer ) Corak Edingburgh (Edingburgh pattern ) Kegunaan untuk membasuh kain. Sinki tab dan basin dengan pengering (Tub and bowl sink with drainer). Sinki pencuci timba ( cleaners bracket or drip sink ) Sinki bersatu pengkamil pengering ( Combination sink with intergral) Tinggi pemasangan. Tinggi pemasangan sinki adalah berdasarkan pada pengguna.Oleh sebab pengguna meliputi orang dewasa maka diselaraskan pemasanganya dengan ukuran yang diambil dari sebelah atas hadapan sinki hingga keparas lantai.Tingginya ialah antara 863 mm hingga 915 mm. Sebagai panduan pemasangan sinki,ketinggian 915 mm digunakan untuk tujuan memasak dan 863 mm untuk membasuh. Lubang keluar Sinki Garispusat lubang keluar sinki ialah 38 mm ini bermakna paip yang digunakan ialah 38 mm juga. Pili Pili yang digunakan adalah mengikut bentuk sinki yang digunakan.Sekiranya sinki yang mempunyai tebing untuk pili dan berlubang ini bermakna pili Shank yang tegak digunakan iaitu pili ‘pillar’ dan sekiranya tiada tempat pemasangan pili pada badan sinki dan bolehlah digunakan pili berbibir. |

| NO.KOD. | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 04 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| Bahan buatanya. Sinki diperbuat dari berbagai bahan iaitu: Keluli tak berkarat - B.S 1244 Plastik - B.S 4235 Fire clay - B.S 1206 Pemasangan. Ia terbahagi kepada dua pemasangan dan terpulang kepada cara penggunaanya. Menggunakan pendakap yang ada dalam pasaran. Pemasangan sinki menggunakan pendakap ini adalah memyerupai pendakap basin hanya bentuk dan saiznya saja yang berlainan ianya terbahagi kepada dua iaitu: pendakap sekeru pada dinding pendakap hujung bengkok. Bentuk tersendiri. Terbahagi kepada dua bentuk tersendiri yang selalu digunakan. a. Kekakinya yang diperbuat daripada kayu atau keluli yang tidak berkarat dibentuk menjadikan sebuah kabinet yang sama ukuranya dengan sinki. b. Diperbuat daripada konkrit tetulang atau batu bata bentuknya terpulang pada kesesuaian tempat yang digunakan. |

| NO. KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 05 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |

| NO KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 06 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| BASIN BASUH TANGAN (WASH HAND BASIN) Basin ini diperbuat dari Clay yang kemudianya dibakar dan dikeraskan didalam perkakas yang dikenali dengan nama tenor (Kiln ).Proses ini dipanggil firing dengan perlekatan Clay tadi serta kemahiran pembuatnya menghasilkan basin yang bersih,tahan dan cantik serta dengan berbagai bentuk yang menarik. Basin ialah alat lekapan yang digunakan bagi kegunaan am.Pemasanganya terdapat dirumah kediaman,Hostel,Hospital dan lain-lain tempat yang sesuai.Wash hand basin mempunyai kelulusan B.S 1188.Pemasanganya adalah dengan menggunakan bracket,strap and legs dan pedestal.Bagi menguji basin itu pecah atau retak ialah dengan mengetuk perlahan-lahan dengan besi.Bunyi kasar dan longgar itu menunjukan ia retak.Bunyi nyaring menandakania dalam keadaan baik.Tap air sejuk dipasang pada sebelah kanan dan tap air panas dipasang pada sebelah kiri. Tinggi pemasangan Basin. Ukuran ketinggian pemasangan basin diukur dari aras lantai kepermukaan atas basin.Ukuran tinggi adalah berdasarkan kepada pengguna mengikut peringkat umur.Ukuran pemasangan basin yang diselaraskan mengikut undang-undang dirumah kediaman (Domestik) dan tandas awam iaitu 762 mm hingga 812 mm. Kegunaan Tinggi (mm) Sekolah kanak-kanak (5 – 8 tahun) 610 mm Sekolah rendah (8 – 12 tahun ) 686 mm Sekolah menengah ( 12 – 15 tahun) 787 mm Orang Dewasa 812 mm Rumah kediaman 787 mm Semua ukuran diatas adalah berdasarkan pada aras pengdakap. Pendakap dan penyokong ( bracket and support) Pemasangan basin menggunakan pendakap perlu bekerja dengan berhati-hati semasa memasang,kerana kebanyakan pendakap yang ada dipasaran adalah diperbuat daripada bahan Besi Tuangan dan Aluminium yang mana mudah patah. Jenis-jenis pendakap yang biasa digunakan: i. Pendakap sekeru pada dinding ii. Pendakap hujung bengkok. iii. Pendakap berkaki Pendakap ini boleh dibuat sendiri atau membelinya dikedai.Pendakap jenis ini biasa digunakan di sekolah-sekolah atau di tempat awam yang mana boleh menjaminkan keselamatanya |

| NO KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 07 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| iv. Basin kekaki.(pedestal basin) Jenis ini mempunyai kekaki sendiri yang boleh didapati dipasaran dengan satu set dan mempunyai ukuran tinggi yang telah ditetapkan.Cara pemasangan kaki ini hendaklah dilapik dengan simen mortar bagi membolehkan kekakinya mencengkam kuat pada lantai. Angel Corner Basin – Basin jenis ini sesuai digunakan dibilik mandi yang kecil. Besin jenis sudut ini mempunyai saiz 330mm x 430mm x 460mm. Pedestal Basin – Basin jenis ini kebiasaannya dipasang di hotel-hotel ataupun dirumah-rumah jenis mewah. Berbentuk seperti basin jenis biasa hanya yang lainnya, ia mempunyai kaki satu set. |

| NO KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka :08 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| Paip Buangan basin. Garispusat alir keluar basin ialah 32 mm.Oleh itu saluran paip keluar ialah 32 mm hingga kepaip tumpu.Setiap pemasangan mestilah menggunakan perangkap samada dari jenis ‘botol’ (bottle trap) atau ‘S’. Palam lubang luar (Waste plug) Penyumbat lubang keluar basin digunakan bagi menakung air dalam basin bagi kegunaan tertentu.Palam mempunyai rantai yang dikatkan pada badan basin. Lubang limpah.(Overflow slot) Semasa memasang waste (lubang keluar basin) terlebih dahulu tentukan lubang limpah dihalakan pada lubang limpah basin. |

| NO KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka :09 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| MANGKUK TANDAS ( WATER CLOSET ) Kegunaan mangkuk tandas adalah untuk menerima dan membuang najis.Bagi membuang dan membersihkan kekotoran dalam takong kandungan air didalam sistem simbah perlu mencukupi untuk menggerakan najis yang terdapat didalamnya.Ia diperbuat dari bahan yang telah ditentukan boleh menjamin akan kesihatan dan kebersihan iaitu tembikar.Kebanyakan ia direka dengan menggunakan perangkap (trap) dengan tujuan untuk menakung air didalamnya. Terdapat dua jenis yang biasa digunakan: 1. Mangkuk tandas jenis cangkung ( High level water closet / squatting type ) 2. Mangkuk tandas jenis duduk (Low level water closet / sitting type) 1. Mangkuk tandas jenis duduk. Kebanyakan jenis ini digunakan di nagara-negara Asia.Jenis ini terdapat berbagai bentuk dan saiz.Untuk menggunakanya terpulanglah pada tempat yang mana agak dari segi kesihatan. |

| NO. KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 10 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| Perangkap (Trap ) Perangkap yang digunakan untuk jenis ini terdiri yang jenis yang berasingan dari takungan dan ada juga jenis yang bercantum sekali.Bentuk perangkap sama dengan jenis duduk iaitu ‘P’,’S’ dan ‘Q’.Cara mencantumkan perangkap yang berasingan ialah dengan menggunakan simen mortar. Landas kaki. Landas kaki juga boleh didapati secara berasingan ataupun bercantum dengan mangkuk tandas.Bahan landas kaki diperbuat dari tembikar. Sambungan pada mangkuk tandas. Terdapat tiga sambungan yang perlu disambungkan kepada mangkuk tandas.Setiap sambungan yang dibuat mestilah kedap air supaya kerja-kerja yang dibuat tanpa berulang iaitu untuk mengelakan daripada kebocoran. Sambungan paip cuci. Menyambungkan antara cistern dengan takung menggunakan perantaraan paip cuci.Paip ini akan bercantum dengan takung.Garispusat paip ini ialah 25 mm. |

| NO.KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 11 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| Sambungan cegah saifan (Anti siphonage) Menyambung antara takung dengan paip liang (vent pipe ).Tujuan penyambungan ini ialah untuk mencegah berlakunya saifan pada adang air (water seal) dalam perangkap. sambungan alir keluar. (out let ) Menyambung antara takung dengan paip kotoran (soil pipe).Garis pusat paip ini tidak kurang dari (100 mm.Sambungan pada takung mangkuk tandas ini dengan menggunakan sambungan soket dan spigot. |

| NO.KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 12 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| Pemasangan. Jenis ini hendaklah dilapik dengan padat pada bahagian bawah mangkuk tandas dengan konkrit.Sekiranya dilapik dengan tanah mungkin berlaku penyerapan tanah dan akan membuatkan dibawah mangkuk tandas itu kosong dan ini akan menyebabkan mangkuk tandas akan retak dan sebagainya. Semasa pemasangan tentukan kedudukan mangkuk tandas dalam keadaan aras dengan menggunakan timbang air (spirit level). Pemasangan yang lengkap jenis ini dipanggil Aras Tinggi (High Level) yang mana kedudukan cistern jenis ini berada dengan ketinggian 1828 mm hingga 1970 mm. 2. . Mangkuk tandas jenis duduk (Low level water closet / sitting type) Jenis ini dibahagikan kepada tiga jenis pula iaitu: Jenis kekaki (pedestal Closet) Jenis kekaki saifan (pedestal syphonic closet) Jenis sesangga ( carbel closet) Ketiga-tiga jenis ini diatas boleh didapati dalam berbagai bentuk saiznya dan juga corak perangkapnya.Akan tetapi bagi mangkok jenis saifan pula boleh didapati dalam dua jenis iaitu: Saifan perangkap tunggal (single trap syphonic closet) Saifan perangkap kembar(double trap syphonic closet) Perangkap. Kebanyakan perangkap jenis ini terus bersambung sekali dengan takung.Terdapat tiga jenis bentuk perangkap yang digunakan iaitu: Perangkap jenis ‘S’ Perangkap jenis ‘P’ Perangkap jenis ‘Q’ Tempat duduk dan tudung (Seat and cover) Terdapat dua jenis tempat duduk takung mangkuk tandas ini iaitu: Bentuk cincin (solid ring) Bentuk terbuka dihadapan(Open Front) Tempat duduk ini bercantum dengan tudungny sekali dan disekerukan pada takung mangkuk tandas.Tempat duduk ini dan tudung boleh diangkat selepas dan sesudah digunakan.Tempat duduk ini diperbuat dari dua bahan iaitu: Plastik – B.S 1254 Kayu keras. |

| NO. KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka :13 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| Pemasangan mangkuk tandas jenis duduk. Jenis ini sekiranya dipasangkan pada lantai dari kayu hendaklah menggunakan sekeru.Tentukan sekeru itu cukup panjang untuk menguatkan kedudukan. Lantai konkrit hendaklah dilapik dengan simen mortar sebelah bawahnya,bagi memegang supaya tidak bergerak.Setiap pemasangan tentukan keadaan aras dengan menggunakan alat aras / timbang air (spirit level). Bagisetiap pemasangan mangkuk tandas ianya hendaklah lengkap dengan mangkuk tandas,perangkap,tempat duduk serta tudungnya,paip cuci dan sistem simbah. Terdapat dua pemasangan yang boleh dilakukan pada mangkuk tandas jenis duduk ini secara lengkap iaitu: Aras rendah ( Low Level ) ii. Bersatu ( Combination & close couple ) Aras randah (Low Level) Pemasangan sistam simbah yang rendah ukuranya diambil dari paras lantai hingga paras tangki penyimbah.Tingginya ialah 914 mm – 1076 mm.Paip cuci yang digunakan untuk paras rendah ini bergaris pusat 32 mm. ii. Bersatu ( Combination & close couple ) Tangki penyimbah dipasang terus diatas takung mangkuk tandas dengan cara dicantumkan kedua-duanya dengan menggunakan sekeru dan nat yang sedia ada.Kebiasaan tingginya apabila dicantumkan sistam simbah dengan takung mangkuk tandas ialah 762 mm- 838 mm.Jenis ini tidak mempunyai paip cuci,air akan terus pada lubang (chamber)takung mangkuk tandas. |

| NO KOD. | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka : 14 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| Jenis Sesangga ( Corbbel ) Jenis ini adalah jenis duduk,hanya bentuk mangkuk tandasnya saja yang berbeza.Kerana ia dipasang dengan cara tergantung atau ditanamkan pendakap mangkuk tandas itu kedalam konkrit.Tinggi pemasanganya dari paras lantai ialah 406 mm hingga ke paras atas mangkuk tandas. Jenis ini dimana tangki penyimbah dipasang dengan aras rendah yang mana tingginya dari aras lantai ketangki penyimbah ialah 914 mm – 1076 mm. Paip cuci bergaris pusat 38 mm dan jenis ini baik digunakan dari segi kebersihan kerana disebelah bawahnya dapat dibersihkan.Kebiasaanya digunakan di Hospital. |

| NO KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka :15 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |

| NO KOD | B- 020-1. 03. 06. N 1 | Muka :16 Daripada : 16 |
| --- | --- | --- |
| BIDET. Bidet adalah sejenis alat lekapan yang digunakan untuk membuang air kecil bagi wanita.Ia berbentuk pedestal yang rendah sama seperti mangkuk tandas jenis duduk dan mempunyai salur air buangan.Ia berbentuk bujur bulat dengan flushing Rim dibawah tempat duduknya. Pili air panas dan sejuk disediakan dimana aliran ini biasanya dikawal oleh ‘mixing valve’.Pili dipasang bersama lever bagi menggerakan penutup buangan yang dilekatkan dibahagian belakang bidet dan sepatutnya diperbuat daripada Chromium Plated. Ia diperbuat dari glazed vitreous cina dalam warna putih dan sebagainya.Ukuran yang biasa bagi bidet ialah 0.40 m tinggi,0.38 m keseluruhan lebar,0.70 m panjang dari hadapan kebelakang.salur air buang mestilah mempunyai perangkap yang berukuran 38 mm diameter. |

# Text boxes

MIXER TAP

BACK NUT

CAP & LINER

FLEXIBER OVERFLOW PIPE

PLASTIC P TRAP WITH BUILT IN OVERFLOW

WATER SUPPLY PIPE

PLASTIC WASHER

TOP HOT WASHER

WASTE OUTLET

SINKI DOMESTIC / MAKMAL

SINKI TEMBIKAR (CORAK LONDON)

SINKI TEMBIKAR (CORAK BELFAST)

SINKI BERSATU PENGKAMIL PENGERING

SINKI PENGERING KEMBAR

SINKI PENGERING TUNGGAL

WALL BASIN ( JENIS BIASA )

MANGKUK TANDAS JENIS DUDUK

‘S’ TRAP

‘ P ‘TRAP

‘Q’ TRAP

PAIP CUCI

KUN GETAH

TANDUK PAIP CUCI

KAKI SAIFON YANG PANJANG

JARAK 80MM

KEBUK SELEPAS PANCIRAN UNTUK SEMULA PERANGKAP

405MM

Supply outlet

Spray control

Pop  up knob

Hand wheel

Spray rose

Metal washer

Waste plug

Rubber washer

Spud washer

Slotted  waste outlet

washer

bidet

banjo

Back nut

Tap body

Cap and liner

Spray tube

Water supply pipe

Control arm

Rubber washer

Leather washer

Back nut

Back nut

Fibre washer

Pop up waste

Plastik ‘p’ trap

KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA