JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN

KOLEJ KOMUNITI

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

LEMBARAN KERJA

| KURSUS / TRADE | SMK PERPAIPAN DOMESTIK |
| --- | --- |
| TAHAP / LEVEL | SATU (L1) |
| DUTI / DUTY | 06.00 ASSEMBLE AND INSTALL COLD AND HOT WATER PIPES AND FITTINGS. |
| TUGAS / TASK | 06.06 Install valve and cock as to specifications. |
| OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE | Install valve and cocks as to specifications by fixing as to specifications using appropriate tools and equipment so that it meet to specification by local authority. |
| NO. KOD : | B-020-1.06.06.W1 MUKA: 1 DRP. 5 |
| NAMA : TARIKH: |
| TAJUK : MEMASANG INJAP-INJAP DAN KEKUNCI MENGIKUT SPESIFIKASI. TUJUAN : Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam tugasan berkenaan sesuai dengan kehendak ketrampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda MESTI boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk pengesahan ketrampilan anda. TUGAS : Anda dikehendaki membuat projek Memasang injap-injap dan kekunci mengikut kepada plan dan gambarajah yang diberi. Projek ini mestilah disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan dan mestilah diuji kesempurnaan hasil kerja mengikut spesifikasi. |

| NO. KOD: | B-020-1.06.06.W1 | MUKA: 2 DRP. 5 |
| --- | --- | --- |
| MASA : PERALATAN DAN BAHAN : Bahan-bahan Bil. Senarai bahan-bahan Kuantiti 1. Paip Besi Galvani 19mmØ 880mm 2. Paip Besi Galvani 13mmØ 315mm 3. G.I Equal Tee 19mmØ 1 4. G.I Red. Tee 19mm x 13mmØ 1 5. G.I Equal Elbow 19mmØ 1 6. G.I Male and Female bend 19mm x 13mm 1 7. Nipple 19mm 1 8. Spun Yarn secukupnya 9. White Lead secukupnya 10. Cutting Oil secukupnya 11. Stop Cock 19mmØ 1 12. Gate Valve 13mmØ 1 13. Check valve 19mmØ 1 14. Bib Tap 13mmØ 1 |

| NO. KOD: | B-020-1.06.06.W1 | MUKA: 3 DRP. 5 |
| --- | --- | --- |
| Peralatan Bil. Senarai Peralatan Kuantiti 1. Stock and Rachet Dies 1 2. Hacksaw Frame and Blade 1 3. Pipe Vise 1 4. Measuring Tape 1 5. Flat File 1 6. Marker / Pensil 1 |

| NO. KOD: | B-020-1.06.06.W1 | MUKA: 4 DRP. 5 |
| --- | --- | --- |
| TAJUK : MEMASANG INJAB-INJAB PADA PAIP G.I |

| NO. KOD: |  | B-020-1.06.06.W1 | MUKA: 5 DRP. 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SKIM PEMARKAHAN AMALI NAMA CALON : ----------------------------------------------------------------- TARIKH : ----------------------------------------------------------------- MASA MULA : ----------------------------------------------------------------- MASA TAMAT : ---------------------------------------------------------------- |
| TAHAP PENCAPAIAN Untuk Trampil semua kategori mesti mendapat respon TERIMA. ( / ) | 80% | 90% | 100% | CATITAN |
| LANGKAH KERJA : Mengikut Pelan Projek siap dalam masa yang diberi Ujian kebocoran Ukuran-ukuran yang bertanda ± 10mm Pemasangan injab dan fitting |  |  |  |  |
| PRODUK : 1.Perancangan kerja 2.Penggunaan alat perkakas 3.Amalan keselamatan 4.Mutu / kekemasan projek 5.sikap / teknik kerja yang baik |  |  |  |  |
|  | KEPUTUSAN PENILAI : TANDATANGAN PENILAI : -------------------------------------------- TARIKH : -------------------------------------------- |

# Text boxes

CHECK VALVE  Ø20

240 mm

STOP COCK  Ø20mm

NIPPLE  Ø19mm

PAIP G.I  Ø20mm

PAIP G.I  Ø20mm

315 mm

315 mm

Bend 90°  Ø13mm

Gate Valve  Ø13mm

REDUCING TEE  Ø19 X 13 (MM)

BIB TAP  Ø13MM

375 mm

230 mm